## Slide 1
防蚊液
在燒杯放入70c.c.的純水
再加入20c.c.的Tween 20,攪拌到完全
溶解
再加入3c.c.的尤加利精油,攪拌到完全
均勻混合(透明澄清)
再加入5c.c.的純水





## Slide 2: 蘆薈保濕凝膠劑配方組成
蘆薈萃取液---1 ml
卡波姆 940 ----0.5% ，20 ml
甘油-------1 ml
TEA(三乙醇胺)—數滴

## Slide 3
卡波姆，也稱聚丙烯酸，是有助於控制化妝品粘度的增稠劑。可溶性固體分散並懸浮在液體中，防止油水分離。當在水中傳播時，它們可以膨脹到其初始體積的 1000 倍。由於其膠體、粘液狀稠度，該組分類別通常用於凝膠狀組合物。這種成分存在於定型凝膠、面部保濕霜、防曬霜、洗髮水、抗衰老護理、眼霜、清潔劑和磨砂膏中。好處：增稠或均勻產品的稠度，防止產品分離，改善產品質感
甘油是天然植物性保濕劑，不容易致敏，同時也可吸引並鎖住水份，為皮膚表層補水，可防止皮膚出現乾紋、脫水，達舒緩作用。甘油是少數溶於水的有機化合物，塗抹後能滲入皮膚，同時不斷在空氣中吸收水份為皮膚保濕。高濃度100%純甘油，要用約5倍的水稀釋，否則它反會搶去皮膚的水份，令皮膚更乾燥。
三乙醇胺被廣泛用於各類洗滌劑和美容護膚品（包括皮膚洗滌、眼膠、保濕、洗髮劑等）中的pH平衡劑。

## Slide 4: 蘆薈保濕凝膠劑製作步驟
(1)配置0.5%卡波姆溶液：取0.1克卡波姆粉末加入20 ml水中，持續攪拌至均勻水合，水合時間需久一些，一般配製量大時可以使用攪拌器攪拌過夜。本溶液已配製好。
(2)取0.5%卡波姆溶液20 ml，加入1 ml甘油及1ml蘆薈萃取液均勻混合。
(3)慢慢加入數滴三乙醇胺，會形成透明膠狀裝瓶。
PS.若滴太多會變成乳白色液狀，再用檸檬酸調整pH值。

## Slide 5: 潔手露(乾洗手)
:
1% Carbopol 940 20 ml
精油 (適量)
藥用酒精 (95%) 70 ml
三乙醇胺 數滴

## Slide 6
潔手露(乾洗手)
在燒杯取1%卡波姆溶液20 ml，加入 70 ml酒精
均勻混合
滴入2-3滴精油---攪拌均勻



慢慢加入數滴三乙醇胺，會形成透明膠狀裝瓶。